Elektromagnetické jevy

- Magnetické pole vodiče s proudem

• prochází-li vodičem elektrický proud, vzniká kolem něj díky pohybujícímu se náboji (toku elektronů) magnetické pole;

• tok elektronů je opačný oproti směru proudu;

• Amperovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič:

- Magnetické pole cívky s proudem:

➔ cívka = vodič svinutý do mnoha závitů

➔ schématická značka

➔ kolem vodiče s elektrickým proudem je magnetické pole,

➔ dánský fyzik Hans Christian Oersted (1777 – 1851) zjistil působení cívky na střelku magnetu;

➔ cívka s elektrickým proudem má kolem sebe magnetické pole – na jednom konci je severní a na druhém jižní magnetický pól (chová se jako tyčový magnet)

➔ magnetické pole je vně i uvnitř cívky

➔ změní-li se směr proudu v cívce, magnetické póly se vymění – magnetické póly určujeme opět pomocí Ampérova pravidla pravé ruky:

- Elektromagnet a jeho využití:

➔ elektromagnet – cívka s jádrem z magneticky měkké oceli

✔ magneticky měkká ocel vložená dovnitř cívky s elektrickým proudem se stane dočasným magnetem.

✔ Čím větší elektrický proud prochází cívkou a čím více závitů cívka má, tím silnější je magnetické pole elektromagnetu.

- Elektromagnety v praxi:

➔ výhoda elektromagnetu – může kolem něho vzniknout silné magnetické pole

✔ proto se využívají častěji než magnety trvalé:

• třídění šrotu (ocel a železo se oddělí od jiných kovů) a nakládání šrotu

na vagóny

• oddělení železné rudy od příměsí

• v elektrotechnice – elektrický zvonek, jistič, elektromagnetické relé

Elektrický zvonek:

➔ princip – při stisku tlačítka se uzavře el.

obvod a začne jím procházet elektrický

proud

→ z cívky se stane elektromagnet a přitáhne

k sobě paličku, která udeří do bubínku

→ tím přestane obvodem protékat elektrický

proud

→ palička se vrátí zpět → cyklus se opakuje

Jistič:

➔ princip – pokud v elektrickém

obvodu poteče nadlimitní

elektrický proud jističem, bude mít

cívka dostatečnou sílu, aby k sobě

přitáhla kotvu (1), která zajišťuje

západku s pružinou (2)

→ tím dojde k přerušení kontaktu a

obvodem přestane procházet

elektrický proud.

➔ Bimetalový pásek slouží v jističi jako tepelná ochrana před

dlouhodobými účinky elektrického proudu.

Elektromagnetické relé:

➔ užití – ke spínání nebo vypínání obvodů s velkým elektrickým proudem (řízený obvod) malým proudem v jiném obvodu (řídící obvod). ✔ působí na ně magnet

✔ velmi zesilují magnetické pole

✔ železo, kobalt a nikl a jejich slitiny

✔ ferity – speciální magnetické látky

(permanentní magnet vyrobený z keramických oxidů), •

5) Působení magnetického pole na přímý vodič s proudem:

➔ přímý vodič s proudem v magnetickém poli:

✔ kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud, vzniká magnetické pole;

✔ vložíme-li tento vodič s proudem do vnějšího magnetického pole, budou spolu obě magnetická pole interagovat a vodič se vychýlí vlivem magnetické síly;

✔ směr vychýlení (magnetické síly) určíme Flemingovým pravidlem levé ruky

➔ Vzájemné působení dvou přímých vodičů s el. proudem:

✔ kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud, vzniká magnetické pole (vlivem pohybujícího se náboje);

✔ pokud k sobě přiblížíme dva přímé vodiče, kterými protéká elektrický proud, budou spolu obě magnetická pole vodičů interagovat;

✔ protékají-li ve vodičích proudy souhlasně, vodiče se přitahují;

✔ protékají-li ve vodičích proudy nesouhlasně, vodiče se odpuzují

✔ vzájemné působení vodičů určíme pomocí kombinace Ampérova pravidla pravé ruky pro vodič a Flemingova pravidla levé ruky

6) Působení magnetického pole na cívku s proudem:

➔ prochází-li cívkou elektrický proud, stane se z ní elektromagnet (má severní a jižní magnetický pól);

➔ umístíme-li cívku s proudem do vnějšího magnetického pole, bude se cívka natáčet tak, aby k sobě byly vždy natočeny nesouhlasné póly (otočí se o 90°); ➔ změní-li se tok elektrického proudu, magnetické póly cívky se prohodí a cívka se opět natočí nesouhlasnými póly (otočí se o 180°).

➔ na tomto principu jsou založeny tzv. magnetoelektrické přístroje – využívají se na měření proudu i napětí ➔

7) Elektromotor:

✔ je založen na otáčení cívky s proudem v magnetickém poli

✔ je stroj, ve kterém se elektrická energie přeměňuje na pohybovou energii otáčivé části elektromotoru a ta pak na pohybovou energii různých zařízení (např. bubnu v pračce)

✔ komutátor – mění směr proudu v otáčivé cívce

✔ stejnosměrný elektromotor:

• stator – (nepohyblivá část) – používají se elektromagnety nebo trvalé

magnety.

• rotor - (otáčivá část) – cívky navinuté na jádrech z magneticky měkké

oceli

• Užití: stejnosměrné elektromotory se používají např. k pohonu tramvají, elektrických lokomotiv, ve vysavačích, v některých hračkách – elektrický vláček.

8) Elektromagnetická indukce:

➔ víme, že kolem vodiče s elektrickým proudem je magnetické pole,

➔ opačně platí – při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká

v obvodu cívky elektrický proud (indukovaný proud, indukované

napětí)

➔ to objevil anglický fyzik Michael Faraday (1791 – 1867) – jev nazval

elektromagnetická indukce,

➔ indukovaný proud má při zesílení magnetického pole opačný směr

než při zeslabení,

➔ čím je změna magnetického pole rychlejší a větší, tím větší je i

indukovaný proud

• v sekundární cívce se mění magnetické pole (při uzavření spínače vzniká, při otevření spínače zaniká)