Vedení elektrického proudu v kapalinách

- Opakování

Obvodem prochází elektrický proud, jestliže:

- je v něm zdroj elektrického napětí

- je uzavřen

Rozeznáváme vodiče elektrického proudu a izolanty.

Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem.

V kovech jsou to volné elektrony, v kapalinách ionty a v plynech elektrony a ionty. Pohyb těchto částic začíná současně u všech.

- EP v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách je možný jen tehdy, vyskytují-li se v kapalině volné částice s elektrickým nábojem. Elektricky vodivá kapalina se nazývá elektrolyt.
Volné nabité částice v kapalině vznikají především disociací molekul na kladné a záporné ionty při rozpuštění nějaké látky v kapalině nebo při vytvoření dostatečně silného elektrického pole v kapalině.

Do roztoku NaCl (chlorid sodný = kuchyňská sůl) vložíme dvě elektrody (např. uhlíkové) a ty připojíme ke zdroji napětí. Proběhne takzvaná elektrolytická disociace - NaCl se rozloží na kationty Na+ a anionty Cl- (vzniknou tedy částice s elektrickým nábojem)

Mezi elektrodami vznikne elektrické pole, které způsobí, že se kationty Na+ začnou pohybovat směrem k záporné elektrodě (ANODA) a anionty Cl-  směrem ke kladné elektrodě (KATODA).

Elektrický proud ve vodném roztoku soli je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů. Elektrolyt je kapalina, která obsahuje volné ionty a vede elektrický proud (jsou to především vodné roztoky solí, kyselin a zásad.