Vedení elektrického proudu v  polovodičích

polovodiče – látky, které za určitých podmínek mohou vést el. proud (teplota, světlo, …) – Si, Ge, GaAs

příklad:

termistor – polovodičová součástka založená na změně odporu s teplotou

Elektrický odpor polovodičů s rostoucí teplotou klesá   ( roste el. proud v obvodu (u kovů naopak).

rozdělení polovodičů :

- čisté polovodiče – neobsahují žádné příměsi cizích prvků

- příměsové polovodiče – do kryst. mřížky se přidávají příměsi jiných prvků (As,In, …)

- polovodič typu N

  - ke 4-mocnému prvku (Si) přidáme 5-mocný prvek (As)

  - vedení je způsobeno volnými elektrony (negativní) N

- Polovodič typu P

  - k 4-mocnému (Si) prvku dáme prvek 3-mocný (In)

  - vzniká jedno neobsazené místo po elektronu ( kladně nabitá částice – díra

  - vedení el. proudu je způsobeno volnými děrami(pozitivní) P

Elektrický proud v polovodičích je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů

a děr jako volných částic s kladným elektrickým nábojem.

Převládají-li v polovodiči volné elektrony, nazývá se polovodič typu N.

Převládají-li v polovodiči volné díry, nazývá se polovodič typu P.

Za velmi nízkých teplot polovodiče elektrický proud téměř nevedou.

Příklady polovodičových součástek:

Termistor – elektrický proud,který prochází termistorem je závislý na okolní teplotě.

Fotorezistor – elektrický proud,který prochází fotorezistorem je závislý na světle.

Polovodičová dioda

přechod PN

Dioda je zapojena v závěrném směru, nepropouští elektrický proud.

Dioda je zapojena v propustném směru, elektrický proud prochází.

Tranzistor – součástka, která je založena na vlastnostech přechodu

PNP nebo NPN

Tyristor - součástka se třemi přechody PN – slouží jako bezdrátová regulace proudu v obvodu.

# Text boxes

t